Planar 1

Проигрыватель Rega Planar 1 был спроектирован для эффективного воспроизведения музыки и, в тоже время, легкого использования. Мы пренебрегли всеми хитроумными приспособлениями, сконцентрировав внимание на высоком качестве и дизайне, необходимым для четкого воспроизведения пластинок. Использование ручного управления скоростью воспроизведения вместо автоматического механизма исключает несогласованность скорости и возможные повреждения приводного ремня. Деньги, сэкономленные на использовании этого метода, идут на дорогой мотор с низким уровнем вибрации, который обычно используется в проигрывателях, стоящих в 2 или 3 раза дороже. Упрощенный дизайн Rega Planar 1  и использование высокоэффективных компонентов гарантируют, что проигрыватель прослужит Вам долгие годы. Советы, которые даны ниже, помогут содержать Ваш проигрыватель в порядке и получить максимальное удовольствие от прослушивания и легкого использования.

Легкая сборка (только заводской картридж)

Ваш проигрыватель был спроектирован так, чтобы сделать установку и использование очень легкими.

Мы проектировали этот проигрыватель так, чтобы правильный вес можно было достичь просто перемещая противовес как можно ближе к оси. Fig 1.

Это автоматически установит привод на рекомендованную полосу удержания для заводской иглы (1.5g - 2.0g)

Движок наклона должен быть установлен в тоже положение, что и вес иглы.

Дополнительные установки (используются при установке различных картриджей)

Присоедините картридж, как показано на fig 2. Убедитесь, что картридж установлен точно в предназначенное отверстие. Убедитесь, что настройки слайдера наклона установлены на ноль. Прокрутите противовес по оси, пока игла не будет расположена на расстоянии 1 мм от поверхности пластинки.

Рекомендованная сила давления иглы может быть установлена поворотом противовеса. Половина оборота дает 1 г силы давления иглы. Всегда используйте силу давления, которая соответствует верхнему значению рекомендованного диапазона для данного картриджа. Установите слайдер настройки наклона на такое же значение, как и контроллер силы давления – т.е. 1,5г силы давления = 1,5 на слайдере наклона.

Советы и подсказки по использованию проигрывателя

- Установите проигрыватель на устойчивую, плоскую поверхность. Идеальным будет использование легкой полки или кронштейна для проигрывателя, прикрепленного к стене или в нише. Нельзя допустить установку на погнутую или слишком массивную стойку или на деревянный пол.

- Во время проигрывания пластинок старайтесь держать крышку закрытой. Это предотвратит попадание на пластинки пыли и грязи, что исключит необходимость очистки.

- Не используйте очиститель для пластинок во время их проигрывания, а также любые очистители, в которых используется вода или растворитель. Если вы храните пластинки в специальных конвертах, старайтесь не трогать их поверхность, проигрывайте их с закрытой крышкой и держите подальше от воды и любых жидкостей, в этом случае очистка пластинок не понадобится. Не беспокойтесь по поводу видимых частичек грязи на поверхности пластинок, они будут скапливаться на иголке, откуда их легко удалить.

- Держите проигрыватель включенным все время, пока слушаете пластики. Включите его перед прослушиваем и выключите только тогда, когда закончили сеанс прослушивания.

- Не вынимайте сердечник из главной опоры. Опора полностью собрана на заводе и покрыта тонкой пленкой специальной смазки. При удалении сердечника этот слой может быть поврежден.

- Проигрыватели Rega спроектированы для оптимального воспроизведения звука и поэтому не было сделано исключений даже для более быстрого запуска. Нормальное время запуска до достижения максимальной скорости – 2-5 секунд.

- Сохраните оригинальную упаковку. Она пригодится, если когда-либо придется перевозить проигрыватель.

- Не используйте никаких полиролей для чистки поверхности проигрывателя и крышки. Для удаления пыли аккуратно протрите поверхность мягкой хлопковой тканью (слегка нажимая только в случае необходимости).

- Если у Вас возникли какие-то проблемы с Вашим проигрывателем, или вы хотите узнать подробности по поводу гарантийного обслуживания, свяжитесь с Вашим региональным дилером Rega.

Внимание: При любой попытке самостоятельно изменить или отремонтировать продукцию без участия персонала Rega Ваша гарантия может быть ликвидирована.